NeutraSed FU - sandfang til fedtudskillere

Der er nedenfor beskrevet standardstørrelser af sandfanget. Er der spørgsmål til dimensionering, størrelser og teknik se på inja.dk eller kontakt os.

NeutraSed FU 200

Sandfang

Sandfanget skal minimum have et volumen på 200 liter

Indbygningsmaterialer skal udføres i rustfrit stål

Sandfanget skal udføres i armeret beton

Udskilleren skal være indvendig overfladebehandlet med en fedtsyrebestandig coatning, med bindeevne 2,0 N/mm2

NeutraSed FU 400

Sandfang

Sandfanget skal minimum have et volumen på 400 liter

Indbygningsmaterialer skal udføres i rustfrit stål

Sandfanget skal udføres i armeret beton

Udskilleren skal være indvendig overfladebehandlet med en fedtsyrebestandig coatning, med bindeevne 2,0 N/mm2

NeutraSed FU 700

Sandfang

Sandfanget skal minimum have et volumen på 700 liter

Indbygningsmaterialer skal udføres i rustfrit stål

Sandfanget skal udføres i armeret beton

Udskilleren skal være indvendig overfladebehandlet med en fedtsyrebestandig coatning, med bindeevne 2,0 N/mm2

NeutraSed FU 800

Sandfang

Sandfanget skal minimum have et volumen på 800 liter

Indbygningsmaterialer skal udføres i rustfrit stål

Sandfanget skal udføres i armeret beton

Udskilleren skal være indvendig overfladebehandlet med en oliebestandig coatnin.

NeutraSed FU 1000

Sandfang

Sandfanget skal minimum have et volumen på 1000 liter

Indbygningsmaterialer skal udføres i rustfrit stål

Sandfanget skal udføres i armeret beton

Udskilleren skal være indvendig overfladebehandlet med en fedtsyrebestandig coatning, med bindeevne 2,0 N/mm2

NeutraSed FU 1400

Sandfang

Sandfanget skal minimum have et volumen på 1400 liter

Indbygningsmaterialer skal udføres i rustfrit stål

Sandfanget skal udføres i armeret beton

Udskilleren skal være indvendig overfladebehandlet med en fedtsyrebestandig coatning, med bindeevne 2,0 N/mm2

NeutraSed FU 1500

Sandfang

Sandfanget skal minimum have et volumen på 1500 liter

Indbygningsmaterialer skal udføres i rustfrit stål

Sandfanget skal udføres i armeret beton

Udskilleren skal være indvendig overfladebehandlet med en fedtsyrebestandig coatning, med bindeevne 2,0 N/mm2

NeutraSed FU 2000

Sandfang

Sandfanget skal minimum have et volumen på 2000 liter

Indbygningsmaterialer skal udføres i rustfrit stål

Sandfanget skal udføres i armeret beton

Udskilleren skal være indvendig overfladebehandlet med en fedtsyrebestandig coatning, med bindeevne 2,0 N/mm2

NeutraSed FU 2500

Sandfang

Sandfanget skal minimum have et volumen på 2500 liter

Indbygningsmaterialer skal udføres i rustfrit stål

Sandfanget skal udføres i armeret beton

Udskilleren skal være indvendig overfladebehandlet med en fedtsyrebestandig coatning, med bindeevne 2,0 N/mm2

NeutraSed FU 3000

Sandfang

Sandfanget skal minimum have et volumen på 3000 liter

Indbygningsmaterialer skal udføres i rustfrit stål

Sandfanget skal udføres i armeret beton

Udskilleren skal være indvendig overfladebehandlet med en fedtsyrebestandig coatning, med bindeevne 2,0 N/mm2

NeutraSed FU 4000

Sandfang

Sandfanget skal minimum have et volumen på 4000 liter

Indbygningsmaterialer skal udføres i rustfrit stål

Sandfanget skal udføres i armeret beton

Udskilleren skal være indvendig overfladebehandlet med en fedtsyrebestandig coatning, med bindeevne 2,0 N/mm2

NeutraSed FU 5000

Sandfang

Sandfanget skal minimum have et volumen på 5000 liter

Indbygningsmaterialer skal udføres i rustfrit stål

Sandfanget skal udføres i armeret beton

Udskilleren skal være indvendig overfladebehandlet med en fedtsyrebestandig coatning, med bindeevne 2,0 N/mm2

NeutraSed FU 6000

Sandfang

Sandfanget skal minimum have et volumen på 6000 liter

Indbygningsmaterialer skal udføres i rustfrit stål

Sandfanget skal udføres i armeret beton

Udskilleren skal være indvendig overfladebehandlet med en fedtsyrebestandig coatning, med bindeevne 2,0 N/mm2

# Text boxes

1219-1.100